萬年曆 計算機 世界時間 夏日時制 鬧鈴 倒數計時器 匯率換算

说明书仅供参考，一切请以实物IC功能为准。

1. 萬年曆(Perpetual Calendar) : 可顯示西曆 1900~2099 年, 計 200 年的年、月、日。

2. 月曆(Calendar) : 可顯示/查詢 200 年中任何一個月的月曆或星期。

3. 時間(Time) : 顯示時、分、秒,可選擇 12/24 小時制; 初始時間為 2006 年 1 月 1 日。

4. 世界時間(World Time) : 直接按鍵查詢世界著名 18 個時區/城市時間(同一款产品只能做16个时区/城市时间，见电路图注解)。

5. 倒數計時器(Timer) : 最大可設定為 99 小時 59 分 59 秒的倒數計時。

6. 鬧鈴(Alarm) : 有 2 組 Alarm 可選擇, 及 15 種鬧鈴聲可搭配。

7. 夏日時制(Sunlight saving) : 可按鍵選擇夏日時制日光節約時間功能。

8. 按鍵聲(Key Tone) : 可選擇按鍵發聲及整點報時聲
                   (AM:7-00 至 PM:9-00, 有 Key Tone 時才有整點報時)。

9..計算機(Calculator) : 八位數計算機, 含 +、-、*、/、%、M+、M-、MRC、AC、CE 可選擇。

10.匯率換算(Currency Calculator) : 有一組可設定的匯率相互換算功能。

12.智慧按鍵(Fast Key) : ↑、↓兩鍵備有自動漸快加速功能,使能更快找到所需設定。

13.世界地圖 : 顯示目前時區/城市所在之區域。

LCD圖:

LCD1:

LCD2:

LCD3:

鍵盤規劃:

共25 鍵可搭配不同組合

(PS : HOME,EURO 為一組匯率換算功能)

操作說明:

【西曆日期/時間顯示】

1. 按 TIME 鍵即進入『日期/時間顯示』。

2. 按 M+/↑或 M-/↓鍵即進入『萬年曆查詢』功能,LCD1和LCD2 可查詢1900~2099 年間任何月份的月曆。LCD3可查詢 1900~2099年間某一月,某一日的星期。

3. 按 MRC/SET (SET) 鍵即進入『日期/時間設定』功能,此時對應數字會閃爍,設定的順序為《秒歸零》→《時》→《分》→《年》→《月》→《日》→回到『日期/時間顯示』, 可按 M+/↑或 M-/↓鍵調整設定。

4. 12/24 鍵可在12/24 小時制之間轉換。

與世界時間同一Key的 12/24 Key (NEW YORK /=/12/24),在時間設定模式下（小时闪动时）,才能設12/24 制。

5. 在『日期/時間設定』功能模式下（小时闪动时）, 按 AM/PM 鍵可在上午/下午之間轉換   (只在12 小時制才有此功能且設定[小時]時)。

6. 任何狀態之下按 Time 鍵即回復『日期/時間顯示』顯示。

7. C/CE是IND印度

【世界時間與日光節約時間設定】

1. 在『日期/時間顯示』功能模式下, 顯示本地時間,然則按『城市名稱』鍵可顯示各世界主要城市時間(請參照世界時間對照表),再按同一『城市名稱』鍵即顯示此城市比正常時間快一小時的日光節約時間功能(會在LCD上看到小時右下角多一點),再按一下此鍵則取消日光節約時間功能,18個時區/城市的日光節約時間可分別設定。

2. 若再某一城市時間模式下,此時按 MRC/SET (SET)鍵可將顯示城市時間設定為本地時間。

【鬧鈴時間、音樂設定及貪睡設定】

1. 按 ALM 鍵即可進入『鬧鈴顯示』模式下。

2. 按M+/↑或 M-/↓鍵可選擇一組鬧鈴, 共有 2 組。

3. 在『鬧鈴顯示』模式下, 按ALM 鍵可設定此組鬧鈴『開』或『關』。

4. 按 0~~9,.,=,+,-,*等15 鍵, 共有15 組鬧鈴聲,可設定此一組鬧鈴之鬧鈴聲,若未指定則以內定鬧鈴聲為其鬧鈴聲。內定的鬧鈴聲為數字鍵的(1)鍵。

5. Alarm2 鬧鈴具有 SNOOZE 的功能。

6. 在鬧鈴時間到後啟動鬧鈴期間時, 若按任意鍵則暫停鬧鈴, 而Alarm2 這組鬧鈴, 每隔五分鐘後則重新啟動鬧鈴, 共 4 次, 但按 SNOOZE (or BEEP)鍵則清除SNOOZE 功能, 即過五分鐘後不再響。

7. 按 MRC/SET (SET)鍵進入『鬧鈴時間設定』功能,依順序設定為:

Alarm1:《時》→《分》

Alarm2:《時》→《分》(PS:內定 snooze 功能)

最後回到『鬧鈴顯示』,可按 M+/↑或 M-/↓鍵調整設定。

【倒數計時器】

1. 在非計算模式時,按 TIMER/% 鍵則可進入『倒數計時器』模式,如在這之前已啟動倒數計時器,則顯示目前已倒數到的時間,否則顯示『00-00 00 』。

2. 按 MRC/SET (SET)鍵即進入倒數計時器設定,依序為《秒》→《時》→《分》→回到『倒數計時器』模式,可用 M+/↑或 M-/↓鍵調整設定。

3.按 TIMER/% 鍵可啟動非零設置的倒數計時器,再按可暫停。在暫停時按 M+/↑鍵回到原來設定時間,按M-/↓鍵可清除為零。

4.在倒數計時器啟動後,除非按鍵,否則將一直保持倒數計時畫面,直到計時完成且響鬧,過 3 分鐘才自動回到時間顯示模式下。

【計算機操作】

1. 按 CAL/AC 或 CE/C 鍵即可進入計算機操作功能,運算功能有+、-、*、/、%、及M+、M-、MRC 的記憶運算功能。

2. 按 CE/C 鍵可更改目前輸入的運算數字及運算符。

3. 按 CAL/AC 鍵可消除所有輸入的運算數字及運算符。

【匯率換算】

1.匯率設定:於計算機模式下按 EURO 或 HOME 鍵,分別顯示換率換算比例,此時按下 MRC/SET (SET)鍵即進入設定模式,按0~9,.可自行設定匯率。完成匯率設定後按 MRC/SET (SET)即儲存設定並回到計算機操作模式下。

2.匯率換算:先按下欲轉換的數字再按下 EURO 或 HOME 鍵,則得到換算後目標幣別之數字,且會在第一位元上顯示《EU》或《HO》符號以示區別,再按一次 EURO 或 HOME 鍵則回到原輸入之幣別數字。

【自檢功能】

在重新換上電池或按《Reset 》鍵,LCD 會滿屏顯示幾秒後,即進入『日期/時間顯示』,並發出聲音可肯定所有IO,LCD Pin 的bonding 均正常。

【發聲功能】

1.在非計算機狀態下,按 BEEP/SNOOZE 鍵可選擇打開或關閉發聲及整點報時功能。

2.當時間到達鬧鈴設定時,buzzer 會發出約 120 秒的音樂聲,且鬧鈴符號會閃爍以區別倒數計時器的響鬧,此時按任意鍵可將鬧鈴解除。

3.當時間到達倒數計時器 設定時,buzzer 會發出約 120 秒的音樂聲,此時按任意鍵可將鬧鈴解除。

【自動回覆功能】

8 秒鐘內無按鍵則自動回復

1. Calendar Search Mode ->Time Mode

2. Time Set Mode ->Time Mode

3. World Time Mode ->Time Mode

4. Currency Set Mode ->Currency Mode

5. Alarm Set Mode ->Alarm Mode

6. Timer Set Mode ->Timer Mode

3 分鐘內無按鍵則自動回復

1. Alarm Mode ->Time Mode

2. Timer Mode ->Time Mode

3. Calculator Mode ->Time Mode

4. Currency Mode -> Time Mode

【備註】

開機時為『日期/時間顯示』狀態,本地時間自動設定為倫敦(LODON)。若是在香港地區使用,請先按 HONKKONG 城市名稱按鍵,再按 MRC/SET (SET) 鍵將本地時間設為香港時間。

在何種模式下(除了計算機模式外),當 Timer 時間到時,會馬上切換到 Timer模式下。

電路圖:

注：1、RESET电容（104）, 正负极电容（104）, 尽量靠近IC

2、选择不同地区时钟

K3（JP1）—SW “/”键为莫斯科（MCW）“4”键为喀拉蚩（KHI）

K2（JP2）—SW “/”键为莫斯科（MCW）“4”键为印度（IND）

K1（JP3）—SW “/”键为杜拜（DBX）   “4”键为印度（IND）

3、电池扣结构要牢固，防止电池弹跳（会导致死机等现象）否则需正负极加47U电容。

R1电阻客户可灵活调节，声音够大即可。（以免响闹时耗电太多）。

LCD Layout 圖:

LCD1:

LCD2:

LCD3:

The LCD pin assignment:

LCD1:

| LCD Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC Pin | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
| LCD Pin | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| IC Pin | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
| LCD Pin | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| IC Pin | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | C0 | C1 |
| LCD Pin | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |
| IC Pin | C2 | C3 | S0 | S1 | S2 | S3 |  |  |  |  |

LCD2:

| LCD Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC Pin | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| LCD Pin | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| IC Pin | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 |
| LCD Pin | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| IC Pin | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 |
| LCD Pin | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |
| IC Pin | S30 | S31 | C0 | C1 | C2 | C3 |  |  |  |  |

LCD3

| LCD Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC Pin | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
| LCD Pin | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| IC Pin | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
| LCD Pin | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| IC Pin | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | C0 | C1 |
| LCD Pin | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |
| IC Pin | C2 | C3 | S0 | S1 | S2 | S3 |  |  |  |  |

NOTE:

從LCD「正面」來看,最「左」邊開始是 PIN1………PIN36

從LCD「背面」來看,最「右」邊開始是 PIN1………PIN36

世界時間對照表:

Chip Bonding 圖:

Chip Bonding 腳位表:

| # | Name | X | Y | # | Name | X | Y | # | Name | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1 | -600 | 748.5 | 19 | S0 | -297 | -748.5 | 37 | S18 | 600 | 148.5 |
| 2 | K2 | -600 | 643.5 | 20 | S1 | -198 | -748.5 | 38 | S19 | 600 | 247.5 |
| 3 | K3 | -600 | 544.5 | 21 | S2 | -99 | -748.5 | 39 | S20 | 600 | 346.5 |
| 4 | K4 | -600 | 445.5 | 22 | S3 | 0 | -748.5 | 40 | S21 | 600 | 445.5 |
| 5 | AC | -600 | 346.5 | 23 | S4 | 99 | -748.5 | 41 | S22 | 600 | 544.5 |
| 6 | K5 | -600 | 247.5 | 24 | S5 | 198 | -748.5 | 42 | S23 | 600 | 643.5 |
| 7 | XO | -600 | 148.5 | 25 | S6 | 297 | -748.5 | 43 | S24 | 600 | 748.5 |
| 8 | XI | -600 | 49.5 | 26 | S7 | 396 | -748.5 | 44 | S25 | 495 | 748.5 |
| 9 | VDD | -600 | -49.5 | 27 | S8 | 495 | -748.5 | 45 | S26 | 396 | 748.5 |
| 10 | PP | -600 | -148.5 | 28 | S9 | 600 | -748.5 | 46 | S27 | 297 | 748.5 |
| 11 | PN | -600 | -247.5 | 29 | S10 | 600 | -643.5 | 47 | S28 | 198 | 748.5 |
| 12 | GND | -600 | -346.5 | 30 | S11 | 600 | -544.5 | 48 | S29 | 99 | 748.5 |
| 13 | K6 | -600 | -445.5 | 31 | S12 | 600 | -445.5 | 49 | S30 | 0 | 748.5 |
| 14 | K7 | -600 | -544.5 | 32 | S13 | 600 | -346.5 | 50 | S21 | -99 | 748.5 |
| 15 | K8 | -600 | -643.5 | 33 | S14 | 600 | -247.5 | 51 | C0 | -198 | 748.5 |
| 16 | K9 | -600 | -748.5 | 34 | S15 | 600 | -148.5 | 52 | C1 | -297 | 748.5 |
| 17 | K10 | -495 | -748.5 | 35 | S16 | 600 | -49.5 | 53 | C2 | -396 | 748.5 |
| 18 | SW | -396 | -748.5 | 36 | S17 | 600 | 49.5 | 54 | C3 | -495 | 748.5 |

*The IC substrate should be connected to Vss in the PCB layout artwork.